## Slide 1: Fehlersuche DIP
keine LED leuchtet
Batteriekabel nicht abisoliert oder festgeschraubt
Batterie verkehrt eingelegt
eine LED leuchtet nicht
LED verkehrt herum -> andere LED zum Test an die Pins auf der Rückseite halten
einige LEDs leuchten nicht oder immer
es wurde nicht beachtet, dass LEDs eine Richtung haben -> Orientierung überprüfen
µController nicht ganz im Sockel
Diode verkehrt herum

## Slide 2: Fehlersuche SMD
keine LED leuchtet
Batterie verkehrt eingelegt oder der Halter ist verbogen -> eine Klammer muss von oben auf die Knopfzelle drücken
eine LED leuchtet nicht
LED verkehrt herum -> genau hinschauen, da ist eine grüne Linie zu sehen
drei (oder sechs) LEDs leuchten nicht
ein Widerstand ist nicht angelötet
ein Pin vom µController ist nicht angelötet
Knopf drücken
die Hälfte der LEDs leuchtet immer
LEDs haben eine Richtung -> Orientierung überprüfen
Kapazität mit Widerstand verwechselt
µController hat einen Kurzschluss oder offenen Pin